ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оконные конструкции из ПВХ-профиля  соответствуют российским и европейским стандартам качества и гигиеничности, разработаны специально для использования в условиях Российского климата.

ПВХ – или поливинилхлорид – экологически чистый продукт, представляет собой химическое соединение углерода, водорода и хлора, состоит примерно на 43% из нефтепродуктов и на 57% из каменной и поваренной соли. Твердый ПВХ в случае возникновения пожара не способствует распространению огня, не выделяет вредных для здоровья людей веществ.

Профили из ПВХ фирм-производителей KBEи Novotex представляют собой  многокамер-ные конструкции нового поколения, обладающие высоким сопротивлением тепло- и шумоизоляции, устойчивы к климатическим воздействиям – солнцу, ветру, дождю, морозу. Толщина стенки профилей 2.5-3,0мм. Сертификаты подтверждают соответствие всем необходимым гигиеническим нормам и требованиям. Профиль фирмы КВЕ помимо Российского сертификата имеет Международный экологический сертификат Greenline, подтверждающий отсутствие в его составе свинца.

Фурнитура и стеклопакеты, используемые при производстве оконных конструкций,  поставляются ведущими европейскими производителями. Их качество подтверждено сертификатами и соответствует российским и  международным стандартам. Стекла, используемые в стеклопакетах имеют международный сертификат Листок жизни.

Оконные конструкции из ПВХ-профиля надежны и просты в эксплуатации. Однако для их многолетнего и надежного функционирования пользователям окон необходимо соблюдать следующие правила.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

По окончании монтажных работ, например, оштукатуривания и других ремонтных работ, необходимо удалить все загрязнения.

Не допускается хранение на открытом воздухе профиля с защитной пленкой. Защитная пленка с внешней стороны изделия должна быть удалена в течение двух недель после монтажа. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, результатом которого могут быть невозможность снять защитную пленку или остающиеся на профиле следы от нее.

При проведении в дальнейшем строительно-ремонтных работ профиль и фурнитура должны быть вновь защищены во избежание повреждений. При проведении в помещении сварочных работ изделия должны быть надежно защищены от попадания раскаленных частиц металла на поверхность стеклопакета и профиля.

Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить обслуживание оконных конструкций:

- смазка подвижных элементов фурнитуры

- очистка водоотводящих отверстий от грязи

- очистка резинового уплотнителя.

За стеклопакетом не требуется специального ухода, за исключением защиты его от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность.

1.Уход за рамой из ПВХ профиля

По химическому составу ПВХ неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму необходимо чистить с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Средства по уходу за пластиком можно приобрести в специализированных магазинах. Чистящее средство приобретать лучше в жидком виде. Оно наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям профиля ПВХ и нанесения царапин на него.

2. Уход за фурнитурой

Ваши окна оснащены высококачественной фурнитурой. Для увеличения срока ее использования и сохранения безупречного внешнего вида следует не менее 2 раз в год смазывать все движущие составные части маслом, не содержащим кислот или смол. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии.

3. Водоотвод

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи.

4. Уход за резиновым уплотнителем

Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами( например: глицерин). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Новые окна изменяют не только интерьер в помещении, но и условия вентиляции, теплообмена  и микроклимат в Вашей квартире. Они обеспечивают очень плотное запирание, делают Ваше жилище намного теплее, защищают от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, они препятствуют "естественным сквознякам", что затрудняет отвод излишней влаги из помещения. Влага в помещениях выделяется из различных источников, главным из которых является человек; в результате его дыхания и потовыделения влажность воздуха существенно повышается. Большие объемы влаги выделяются в результате стирки, готовки, уборки помещений и принятия душа. Дополнительными источниками влагообра-зования являются комнатные растения.

Таким образом, в помещениях накапливается влага (особенно на кухне), которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций, т.е. на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата, а при сильных морозах, вдоль алюминиевой рамки – наледи.

Для предупреждения подобных явлений, необходимо, прежде всего, снижать влажность помещения путем регулярного проветривания, что не требует дополнительных затрат, либо установкой системы вентиляции или кондиционера. Исходя из условий комфортности, влажность в помещения должна быть не более 35-40%.

Для предотвращения возникновения запотевания необходимо соблюдать несколько условий:

1. Проветривайте все помещения 3-4 раза в день по 15 минут и каждое утро в течение 20 минут (особенно спальную комнату).

2. Во время проветривания должны быть по возможности шире открыты (а не отклонены), что обеспечит эффективное проветривание за короткий промежуток времени.

3. Температуру в помещении не рекомендуется понижать ниже 15С.

4. Не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ФУРНИТУРЫ

Оконные блоки оснащены высококачественной фурнитурой, она проста в эксплуатации, качественные материалы и антикорозийное покрытие гарантируют долгий срок ее эксплуатации. Однако, из-за неправильной эксплуатации в ряде случаев возможны нарушения в ее работе: заедание, оконная ручка может плохо поворачиваться и т.д. Возможные причины этого - засорение фурнитуры (например строительным мусором) или чрезмерный износ подвижных элементов, вызванный отсутствием смазки.

Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную плану, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова плотно зафиксирована.

Регулировка фурнитуры, а также замена деталей и снятие/навеска створок должна проводиться  специалистами фирмы.